## Slide 1: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHỤC HÌNH THÁO LẮP TOÀN HÀM CÓ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SỐ TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI MẤT RĂNG TOÀN BỘ HAI HÀM
NCV: TRẦN KHÁNH VY
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT

## Slide 2: NỘI DUNG
Mục tiêu nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Quy trình kỹ thuật
Quy trình thu thập dữ liệu tại bệnh viện
Bảng thông tin dành cho người tham gia nghiên cứu và chấp thuận tham gia nghiên cứu

## Slide 3: I. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân người cao tuổi mất răng toàn bộ hai hàm đến khám và điều trị tại khoa lão nha Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026-2027.
Đánh giá kết quả điều trị phục hình tháo lắp toàn hàm có sử dụng kỹ thuật số trên bệnh nhân người cao tuổi tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026-2027.

## Slide 4: II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu can thiệp lâm sàng không nhóm chứng
Cỡ mẫu
Được tính theo công thức dùng để ước lượng một trung bình: 40 bệnh nhân.
Địa điểm và thời gian nghiên cứu
Địa điểm: Khoa Lão nha - Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian: 05/2026 – 08/2027.

## Slide 5: III. QUY TRÌNH KỸ THUẬT
Bước 1. Khám lâm sàng, chụp ảnh ngoài mặt và trong miệng
Ghi nhận các thông tin hành chính: tuổi, giới, địa chỉ liên lạc theo mẫu bệnh án.
Khám lâm sàng vùng răng – hàm – mặt trước can thiệp:
Đánh giá tình trạng niêm mạc: màu sắc, độ săn chắc, giới hạn vùng chịu nén và ít chịu nén.
Hàm trên: hình thể cung hàm, sống hàm, mức độ tiêu xương, vòm khẩu cái, hình dạng – độ sâu khẩu cái, lồi củ xương hàm trên.
Hàm dưới: sống hàm, gai xương, lồi xương hàm dưới.
Tình trạng nước bọt: độ đặc, mức độ tăng/giảm tiết.
Chụp hình ngoài mặt, trong miệng, sống hàm hàm trên và hàm dưới.

## Slide 6: III. QUY TRÌNH KỸ THUẬT
Bước 1. Khám lâm sàng, chụp ảnh ngoài mặt và trong miệng
Ghi nhận các thông tin hành chính: tuổi, giới, địa chỉ liên lạc theo mẫu bệnh án.
Khám lâm sàng vùng răng – hàm – mặt trước can thiệp:
Đánh giá tình trạng niêm mạc: màu sắc, độ săn chắc, giới hạn vùng chịu nén và ít chịu nén.
Hàm trên: hình thể cung hàm, sống hàm, mức độ tiêu xương, vòm khẩu cái, hình dạng – độ sâu khẩu cái, lồi củ xương hàm trên.
Hàm dưới: sống hàm, gai xương, lồi xương hàm dưới.
Tình trạng nước bọt: độ đặc, mức độ tăng/giảm tiết.
Chụp hình ngoài mặt, trong miệng, sống hàm hàm trên và hàm dưới.

## Slide 7: IV. QUY TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU TẠI BỆNH VIỆN
Bước 2: Lấy dấu kỹ thuật số.
Hàm trên và hàm dưới không răng được quét bằng máy quét trong miệng.
Môi được kéo lại bằng dụng cụ giữ má Brånemark và nước bọt được hút liên tục bằng máy hút trong quá trình quét trong miệng.
Kỹ thuật quét “hình zích zắc” đã được sử dụng trong quy trình này.

## Slide 8: IV. QUY TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU TẠI BỆNH VIỆN
Bước 3. Thiết kế khay tùy chỉnh và hệ thống ghi cung Gothic trên phần mềm CAD.
Dữ liệu STL của dấu kỹ thuật số được nhập vào phần mềm thiết kế Meshmixer phiên bản 3.5 do nhà phát triển Autodesk Inc. Trên phần mềm, các thao tác thiết kế như di chuyển trong không gian ba chiều, biến dạng, thu phóng, tích hợp các phụ kiện bên ngoài, cùng với các phép Boolean cộng và trừ được sử dụng nhằm xây dựng dữ liệu CAD hoàn chỉnh cho:
Khay chỉnh nha hàm trên tích hợp tấm định hình cung Gothic,
Khay chỉnh nha hàm dưới,
Tấm dẫn hướng cung Gothic

## Slide 9: IV. QUY TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU TẠI BỆNH VIỆN
Bước 3. Thiết kế khay tùy chỉnh và hệ thống ghi cung Gothic trên phần mềm CAD.

## Slide 10: IV. QUY TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU TẠI BỆNH VIỆN
Bước 4. Chuẩn bị dữ liệu và in 3D khay tùy chỉnh.
Dữ liệu CAD sau khi hoàn tất được xuất và nhập vào phần mềm chuẩn bị in 3D. Tại đây, các thông số in được thiết lập, mô hình được định hướng và chia lớp (slicing) để sẵn sàng cho quá trình chế tạo.
Các khay tùy chỉnh có hình vòm Gothic được in bằng máy in 3D. Chiều cao lớp in được cài đặt ở mức 0,1 mm nhằm đảm bảo độ chính xác hình học của khay in. Sau khi in xong, các khay tùy chỉnh được rửa lại bằng dung dịch Isopropyl Alcohol (IPA) và chiếu cứng bằng máy sấy Elegoo Mercury XS 2022 Bundle

## Slide 11: IV. QUY TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU TẠI BỆNH VIỆN
Bước 4. Chuẩn bị dữ liệu và in 3D khay tùy chỉnh.

## Slide 12: IV. QUY TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU TẠI BỆNH VIỆN
Bước 5. Tạo và đánh giá vành cắn [38].
Sau khi hoàn tất in 3D, vành cắn bằng sáp được tạo trên khay tùy chỉnh hàm trên. Vành cắn được đánh giá lâm sàng nhằm xác định:
Mặt phẳng khớp cắn,
Độ nâng đỡ và đầy đặn của môi,
Hình dáng tổng thể của phục hình dự kiến.

## Slide 13: IV. QUY TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU TẠI BỆNH VIỆN
Bước 6. Tạo hình bờ chức năng và lấy dấu sau cùng [38].
Quá trình tạo hình bờ chức năng (border molding) và lấy dấu sau cùng được thực hiện bằng khay tùy chỉnh. Vật liệu silicone putty được sử dụng để tạo hình các bờ khay nhằm ghi nhận chính xác giới hạn chức năng của mô mềm quanh sống hàm. Trong quá trình này, bệnh nhân được hướng dẫn thực hiện các vận động chức năng của môi, má và lưỡi để đảm bảo bờ khay phản ánh đầy đủ hoạt động sinh lý.
Sau khi hoàn tất tạo hình bờ chức năng, silicone lấy dấu nhẹ được sử dụng để lấy dấu sau cùng. Vật liệu lấy dấu được bơm đều vào khay, sau đó khay được đặt vào miệng bệnh nhân và giữ ổn định cho đến khi vật liệu đông cứng hoàn toàn. Dấu sau cùng thu được phản ánh chính xác hình thái mô nâng đỡ và bờ chức năng của cung hàm, làm cơ sở cho các bước thiết kế và chế tạo hàm giả tiếp theo.

## Slide 14: IV. QUY TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU TẠI BỆNH VIỆN
Bước 7: Xác định kích thước dọc sau cùng và ghi tương quan hai hàm bằng cung Gothic.
Sau khi hoàn tất việc lắp đặt hệ thống AMD, tấm dẫn hướng cung Gothic hàm dưới được lắp ráp cùng với vít ghi cung Gothic tiền chế. Toàn bộ thiết bị sau đó được đặt vào miệng bệnh nhân và chiều cao của vít ghi được điều chỉnh sao cho phù hợp với kích thước dọc đã được ghi nhận trước đó.
Bệnh nhân được hướng dẫn thực hiện các vận động hàm dưới sang bên và ra trước–sau một cách chậm rãi trong khi khay tùy chỉnh hàm trên và hàm dưới tiếp xúc với nhau. Sau khi hoàn tất các vận động này, thiết bị được lấy ra khỏi miệng và tấm ghi cung Gothic trên khay hàm trên được phủ một lớp mực. Thiết bị sau đó được đặt trở lại miệng bệnh nhân và bệnh nhân được yêu cầu lặp lại các vận động hàm dưới như trên nhằm ghi nhận các vết vẽ chuyển động của hàm dưới, tạo thành hình cung Gothic rõ ràng.
Tiếp theo, kiểm tra để đảm bảo các đường vẽ cung Gothic rõ nét và liên tục. Bệnh nhân được hướng dẫn đưa hàm dưới về vị trí mà vít ghi tiếp xúc với điểm giao của các đường chuyển động, tương ứng với vị trí tương quan trung tâm. Tại thời điểm này, vật liệu ghi dấu khớp cắn (O-Bite; DMG) được đặt vào khoảng trống giữa hai khay tùy chỉnh để cố định tương quan hàm trên – hàm dưới. Sau khi vật liệu đông cứng hoàn toàn, các khay tùy chỉnh được tháo ra khỏi miệng bệnh nhân.

## Slide 15: IV. QUY TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU TẠI BỆNH VIỆN
Bước 8. Thiết kế và in hai hàm tạm sau cùng
Thiết kế hàm giả bằng phần mềm 3Shape và Exocad.
In hai hàm tạm bằng vật liệu nhựa làm răng tạm.

## Slide 16: IV. QUY TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU TẠI BỆNH VIỆN
Bước 9. Thử răng hai hàm tạm.
Tại lần hẹn thử răng này, bác sĩ tiến hành đánh giá:
Thẩm mỹ (đường giữa, đường cười, hình dạng và màu sắc răng),
Phát âm,
Khớp cắn,
Sự thoải mái và mức độ hài lòng của bệnh nhân.
Sau khi hoàn tất quá trình thử răng, nếu cần điều chỉnh, các thay đổi sẽ được chuyển đến phòng kỹ thuật phục hình để hiệu chỉnh và chế tạo hàm giả cuối cùng theo các thông số đã được xác nhận trong lần thử răng.

## Slide 17: IV. QUY TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU TẠI BỆNH VIỆN
Bước 10. Thiết kế và in hàm giả sau cùng bằng kỹ thuật số
Thiết kế hai hàm dựa trên hàm tạm đã chỉnh sửa.
In hàm giả sau cùng bằng phần mềm Blenderfordental và Meshmixer.

## Slide 18: IV. QUY TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU TẠI BỆNH VIỆN
Bước 11. Giao hàm
Giao hai hàm giả cho bệnh nhân.
Kiểm tra và điều chỉnh khớp cắn.
Hướng dẫn vệ sinh và sử dụng hàm giả.
Đánh giá khi giao hàm:
    + Màu sắc.
    + Cân đối mặt cắn.
    + Tư thế nghỉ răng cửa.
    + Đường cười.
    + Phát âm (PH, V, F; T, TH, D, I; S, Z, CH).
    + Độ lưu giữ và vững ổn.
    + Mức độ hài lòng của bệnh nhân.

## Slide 19: V. BẢNG THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI THAM GIA NGHIÊN CỨU VÀ CHẤP THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU

## Slide 20: V. BẢNG THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI THAM GIA NGHIÊN CỨU VÀ CHẤP THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU

## Slide 21: V. BẢNG THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI THAM GIA NGHIÊN CỨU VÀ CHẤP THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU

## Slide 22: V. BẢNG THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI THAM GIA NGHIÊN CỨU VÀ CHẤP THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU

## Slide 23: CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA QUÝ HỘI ĐỒNG